郎溪中学询价采购报告厅全彩大屏公告

因学校教学楼需要，经学校党政联席会议研究，决定采购报告厅全彩大屏，现就有关事项公告如下：

一、项目名称:郎溪中学报告厅全彩大屏采购

二、采购方式: 邀请投标

三、采购货物清单和要求：

| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | 规格型号和要求 | 数量（项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩大屏 |  | 室内P2.5高刷LED全彩显示屏 | 1 |  |

四、采购预算：30万元

五、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、中华人民共和国境内注册，具备合法有效的营业执照；

3、投标人须是收到邀请函的投标人，其他投标人前来投标无效；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

4.1供应商被人民法院列入失信被执行人的；

4.2供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4.3供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4.4供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、本次招标不接受联合体投标。

六、投标人必须提交的证明文件：

1、中华人民共和国境内注册，具备合法有效的营业执照。

2、合法、有效的法定代表人法人资格证明及其居民身份证（或其他居民身份证明文件）或其授权委托代理人的法人授权委托书和居民身份证（或其他居民身份证明文件）。

3、如投标人代表为授权委托代理人的需提供法人授权委托书，授权委托书上还需附法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

七、询价时间及地点:

1、询价时间：2021年4月27日上午9时00分。

2、询价地点：本次询价以网上报价形式，不进行现场开标，投标企业只需将投标文件按照后附“询价响应函格式”直接发送到**学校指定邮箱： 510890233@qq.com

八、响应文件提交截止时间:

2021年4月27日上午9时00分。

九、成交供应商确定：

学校询价小组从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序确定供应商。

十、其他要求

（一）产品质量须符合国家相关规定标准，产品应符合国家节能环保的相关政策要求.

（二）从设备取得“使用合格证”之日起不少于3年。在保修期内，卖方应负责修理和替换不合格和损坏的部件并承担发生的所有费用，包括零部件调换的运输、吊装、保险、各种税费等相关费用，部件更换后的质保期从更换之日起重新计算保修期限。

（三）交货时间、地点及运输：

1、交货时间：2021年5月4日前；

2、交货地点：郎溪中学报告厅；

3、货物运输及搬运由供货商负责。

（四）供货商应做好货物运输、搬运、安装等环节人员与财产安全，若发生安全事故，供货商承担全部责任。

十一、采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：  郎溪中学 提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标人选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5 、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6 、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8 、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同投标人参加同一包别下投标的，以一家投标人计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌的不同投标人参加同一包别投标的，以一家投标人计算有效供应商数量 ；

- ★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；非★条款由评标委员会讨论后酌情评审；

- 供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

一、项目介绍：

本工程为郎溪中学报告厅全彩大屏采购项目

二、货物需求一览表及主要技术指标参数要求:（必须满足的参数用“★”标注）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 像素点组成 1红1绿1蓝； 封装：SMD2020 像素点间距≤2.5mm 显示密度≥1600000Dots/㎡； 模组规格 320mm×160mm； 显示尺寸：宽9.6米*高5.44米 最大白平衡亮度 ≥600cd/㎡； 显示面积：不低于52.224平方 灰度级别 红、绿、蓝各12~16bits,最大可至65536级 显示颜色 ≥16.7M种，最大达43980亿种 失控点数 ≤万分之一 最佳视距 ≥2.5米；亮度调节 256级无灰度损失调节 可手动、自动、软件三种； 换帧频率 ≥60z； 屏体寿命 ≥100,000小时； 表面平整度≤0.1mm/m; 模组与模组之间缝隙≤0.1mm； 水平视角≥150度（误差10度）；垂直视角≥150度（误差10度）； 衰减率：≤15%（工作三年）； 最大功耗≤580w/㎡ 连续工作时间 ＞7*24小时； 平均无故障时间 ＞10,000小时 色温3000-18000K可调 灰度级数：16bit ★刷新频率 ≥3840Hz，检测标准符合SJ/T 11281-2017显示屏测试方法，提供第三方权威机构证明影印件加盖原厂公章，原件备查 ★投标产品经过抗UV紫外线老化检验、噪声、蓝光无害实验检测（提供国家级CMA检测报告加盖生产厂家鲜章） ★投标产品需具有一定的抵抗无线电骚扰、谐波及静电放电抵抗能力（提供国家级CMA检测报告加盖生产厂家鲜章） ★投标产品在低温-40℃、高温100℃（3-5min转换时间）试验30min能正常工作（提供国家级CMA检测报告加盖生产厂家鲜章） ★投标产品在通电状态下需通过环境温度不低于85℃、相对湿度不低于85%运行不低于168小时试验，实验后工作正常（提供国家级CMA检测报告加盖生产厂家鲜章） ★提供生产厂家针对该项目的授权书及售后服务承诺加盖厂家鲜章 | 平米 | 52.224 |
| 2 | 显示屏开关电源 | 1、输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：4.5VDC 2、纹波和噪声：150mVp-p 3、过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 5、安全标准：符合GB4943-2011，UL1012 6、抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 7、绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC 8、（电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 9、平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 重量：0.9Kg/只 接地导体及其连接的电阻，电阻0.04欧姆，实验电流32A，实验时间2min,符合GB4943.1：2011条款，检测合格 ★为保证LED显示屏安全、稳定工作，所使用的开关电源必须具有3C认证，提供相应的3C证书加盖原厂鲜章； | 套 | 1 |
| 3 | 控制系统（视频处理器） | 支持 1 路 DP 1.4、1 路 HDMI2 0 输入 支持 2 路 HDMI1.4 和 2 路 DVI 输入 支持最大带载 1180 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素 支持最大输入分辨率 4096×2160@60H ，支持自定义分辨率设置 支持 20 路千兆网口和 2 路万兆光纤口两种输出模式 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 支持 6 画面显示，位置，大小可自由调节 支持独立音频输入输出 支持 HDCP 2.3 协议的高带宽数字内容保护技术 支持亮度和色温调节 支持低亮高灰，能 效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示 ★1、视频处理设备可支持4K@60HZ信号输入，并提供4K视频设备软件著作权证书（盖厂家鲜章） ★2、视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供厂家盖公章CMA、CNAS、CIC第三方检测报告） ★3、视频控制设备具有抗电强度，避免电磁干扰(提供厂家盖公章CMA、CNAS、CIC第三方检测报告) ★4、为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供厂家盖公章CMA、CNAS、CIC第三方检测报告） ★5、视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS、CIC第三方检测报告） ★6、为适应高清视频的高带宽,控制系统专业主控具备高带宽数字内通保护技术，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖鲜章检测报告； ★7、为保证控制系统专业主控在高温或者低温情况下正常运行，设备具有高低温的检测报告，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖鲜章检测报告； ★8、为保证3D的显示效果，控制系统控制设备具有3D应用接口，并提供3D显示系统知识产权证书； ★提供所投产品来源渠道合法的证明文件 | 套 | 1 |
| 4 | 控制系统（接收） | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； ★提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； ★、大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； | 套 | 1 |
| 5 | 主控制电脑 | 商用台式计算机，机箱≤14.8L升，内置音响； 主板：Intel B系列芯片组 CPU: 英特尔I5（必须支持WIN7） 内存：≥4G DDR4 硬盘：≥1TB SATA 硬盘，支持3块(1个3.5寸和2个2.5寸)硬盘。 光驱：DVDRW 网卡：主板集成千兆以上网卡 键盘鼠标：USB键盘鼠标同品牌 电源：≥240W； 集成接口：不少于8 个 USB 端口：4 个USB 3.1 端口（2 个前置，2 个后置）和 4 个 USB 2.0 端口（2 个前置，2 个后置），1个HDMI,1个DP；1个M.2接口；1个全高 PCIe x16；3个全高 PCIe x1； 显示器：同品牌19.5英寸商用显示器，支持VGA、DisplayPort 1.2，带高清DP数据线 系统：预装WIN10系统 | 台 | 1 |
| 6 | 框架结构及装饰 | 钢架50mm*30mm 方管 厚度不低于1.5mm 不锈钢装饰， | 平方 | 52 |
| 7 | 配电柜 | （1）高温、烟雾、入侵等异常时、手机一直震动直到认为解除； （2）可以发E-MALL，发短信，看电参数（电流、电压、功率等因素等）； （3）具有烟雾、高温度断电功能； （4）可以手机控制、IPAD控制、电脑控制； （5）屏体可手动、远程一键启动、关闭； （6）可以网线、无线4G兼容控制； （7）可以历史记录，发送工作时间； （8）可以手动、远程一体，没有距离限制； （9）20KW，具有分步顺时针上电、分步逆时针断电功能； ★提供APP手机全智能配电柜软件著作权登记证书、PLC全智能远程控制系统软件著作权登记证书 | 套 | 1 |
| 8 | 安装调试运费 | 含售后服务、技术支持、操作人员培训等 | 平方 | 52 |

备注：

1、报价内包括货物的包装、运输到达招标人指定的地点、清点货物、卸货、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭拆、安全维护、后期培训等；

2、未列出的辅材含在相应设备报价内。

3、报价包含2年的质保。

4、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

5、所有技术和功能不得低于招标要求。

三、投标人资格要求：

详见招标文件

四、投标人必须提交的证明文件：

详见招标文件

五、合同主要条款：

1、付款方式：合同签订后,按招标人指定时间供货、安装、培训使用合格后，经学校验收后一个月内支付全款。

2、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交郎溪县人民法院处理。

六、运输、安装、调试、验收：由中标企业负责承担。

七、商检、计量、检测、验收费用：包含在投标总价中。

八、交货地点：采购人指定地点。

九、交货及提供服务时间要求：根据项目进度需求采购人通知中标供应商进场安装，中标供应商自接到通知后90日历天内完成供货安装及调试工作，并配合采购人验收通过正常运行。

十、售后服务：

1、免费质保期：

1.1从验收合格之日起不少于2年。在保修期内，卖方应负责修理和替换不合格和损坏的部件并承担发生的所有费用，包括零部件调换的运输、各种税费等相关费用。    1.2保修期内因质量问题予以免费维修或更换。

- 维修响应：

2.1在质量保证期内，接到故障通知后30分钟内电话响应，如遇普通故障须2小时内解决完成，疑难故障须24小时内解决完成。因配件发生故障24小时内（从报修时间开始计算）不能修复的，卖方必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其他型号配件代替时，需经买方同意，且不补差价。

2.2在大屏的设计使用寿命周期内，卖方应保证买方更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。

2.3卖方所提供的设备、材料需经买方验收，如发现有任何质量问题（如要求不符、外观损伤），卖方必须立即以同样型号的设备在买方规定的时间内预以响应，否则买方将自行采用必要的措施，由此产生的风险和费用应由卖方负责承担。

3、培训要求：

免费培训教师使用，直到会使用为止。

十二、联系方式：

联系人：柏先生          电  话：18956355220

郎溪中学

2021年4月22日

询价响应函格式

一、报价表

（一）报价总表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 最终报价 （人民币元） | 小写： 大写： |
| 备注 | 联系人： 手机： |

（二）分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标响应表

| 序号 | 货物名称 | 询价采购文件规定的规格、参数 | 供应商所投产品的规格、参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

以上表格填写后，须盖单位公章，拍照（要清晰完整）发送到指定邮箱。

三、有关证明文件

（将电子材料发送到指定邮箱）

1、采购文件中要求提供的相关证明材料（主要为营业执照，特种设备安装许可证等）；

2、供应商认为有必要提交的其他证明材料。